NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

20	210Pb datering af sediment

Finn Adser

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Miljø- og Energiministeriet
Danmarks Miljøundersøgelser

20	 210Pb datering af sediment

20.1 	Formål

20.2 	Kriterier

20.3 	Principper

20.4 	Prøvetagning

20.5 	Analysemetoder

20.6 	Kvalitetssikring

20.7 	Dataindberetning

20.8 	Referencer

20.9 	Appendiks 1

20.10 	Appendiks 2

# 210Pb datering af sediment

## Formål

Der er to formål med at måle på radioaktive isotopers aktivitet i sedimentsøjler:

- at bestemme sedimentets alder og akkumulationsraten vha. modelberegning.

- at undersøge om sedimentet er forstyrret af f.eks. bioturbation. Normalt vil det være de øverste lag af sedimentet, der er forstyrret. Afhængig af graden af forstyrrelse vil dybdeprofilen af 210Pb aktiviteten ikke aftage i den forstyrrede zone (Fig. 2B).

## Kriterier

For fastlæggelse af stationer henvises til teknisk anvisning vedrørende sedimentstationer (miljøskadelige stoffer og næringsstoffer).

## Principper

Det er ofte vigtigt, at man kender til sedimentationsrater og sedimentforstyrrelser i akvaktiske områder. Det giver informationer om akkumulationshastigheder, alder og post-depositionel mobilisering af sedimentet. Radioaktive isotoper er anvendelige, når man skal undersøge de nævnte forhold. Radioaktive isotoper har den egenskab, at de henfalder. Hvis der ikke tilføres yderligere isotopmateriale, vil mængden mindskes eksponentielt med tiden og være udtryk for sedimentets alder. Henfaldstiden (T½) varierer fra millisekunder til millioner af år, for 210Pb er den 22,3 år.

I sedimentet akkumuleres radioaktive isotoper, heriblandt 210Pb. Der er to kilder til 210Pb i sedimentet den atmosfæriske tilførsel (unsupported 210Pb) og in situ produktionen i sedimentet (supported 210Pb). 210Pb er et produkt fra 238U henfaldsserien og dannes ved, at 226Ra henfalder til gassen 222Rn, som igen henfalder til 210Pb (222Rn, T½=3,8 dage). Da 222Rn er en gas, kan den undslippe jordens overflade og henfalde i atmosfæren. En del af 210Pb i atmosfæren vil med tiden akkumuleres i sedimentet. Den del af 222Rn, der ikke undslipper til atmosfæren, henfalder bl.a. i sediment. Det unsupported 210Pb kan tilføres sedimentet direkte fra atmosfæren, fra udvaskning og ved resuspension (Error! Reference source not found.). Det er vigtigt at kunne beregne mængden af de to kilder (supported og unsupported), når man skal datere sediment, idet kun mængden af unsupported 210Pb danner baggrund for de efterfølgende beregninger (Oldfield og Appleby, 1984).

Figur 20.Error! Unknown switch argument. Forskellige ruter for akkumulering af 210Pb. (fra Oldfield og Appleby, 1984).

Ved at måle aktiviteten af unsupported 210Pb i forskellige dybder i sedimentsøjlen kan man estimere sedimentets alder og sedimentationsrate. Dette gøres med forskellige modeller, hvoraf de mest brugte er Constant Initial Concentration (C.I.C.) og Constant Rate of Supply (C.R.S.) (Appleby og Oldfield, 1983).

C.I.C. modellen antager, at 210Pb akkumuleres i sedimentet ved forinden at være adsorberet til partikler, og at koncentrationen af 210Pb i det øverste sedimentlag er konstant med tiden. Ændringer i sedimentationsraten antages derfor at medføre en ligefrem proportionel ændring i 210Pb akkumulering. C.R.S. modellen antager derimod, at akkumuleringen af 210Pb er konstant, og man derfor vil observere en ændring i aktiviteten (koncentrationen) af 210Pb, hvis sedimentationsraten ændres.

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Figur 20.Error! Unknown switch argument. 210Pb dybdeprofiler. A: uforstyrret akkumulering, B: forstyrret akkumulering i den øverste del og C: gradvis stigning af akkumuleret tørstof (fra Jensen og Larsen, 1998). |

Dateringen foregår vha. (-spektroskopi, der måler isotop aktiviteten. Sedimentets alder og akkumulationsrate beregnes fra model, derudover bestemmes graden af sedimentforstyrrelser. Afhængig af de lokale forhold benyttes den model, der er bedst egnet, og valg af model noteres. Man måler indirekte 210Pb koncentrationen ved at måle på 210Po isotopen, der antages at være i ligevægt med 210Pb.

På grundlag af den udførte datering kan der foretages modelberegning over den udtagne sedimentprøves følsomhed til at beskrive eventuelle ændringer i tilførslerne af forurenede stoffer til sedimentet.

Analyse med (-spektroskopi er en destruktiv metode, og materialet kan ikke genanvendes. En prøve af tørret sediment (ca. 0,5 g) nedbrydes med HCl og HNO3, herved kan 210Po afsættes på en sølvplade under opvarmning. Aktiviteten af 210Po måles, målingen kalibreres med en 210Pb standard og 210Pb aktiviteten beregnes. De målte aktiviteter omregnes til akkumulationsrater og eventuelle sedimentforstyrrelser.

## Prøvetagning

- Der indsamles én separat sedimentsøjle til isotopmåling ved udvalgte stationer. Sedimentsøjlen indsamles første gang, der tages prøver til andre undersøgelser (næringssalte og/eller miljøfremmede stoffer). En velegnet prøve til datering skal helst have et glødetab på 5-10% eller mere, idet dette erfaringsmæssigt forøger chancerne for en god datering. Sedimentprøver med glødetab under 5% kan være vanskelige at datere med et tilfredstillende resultat.

- Sedimentsøjlen udtages med en Haps, Kajak eller lignende sedimenthenter (min. diameter på 8 cm). Det vigtigste er, at man kan udtage en uforstyrret sedimentkerne med en længde  på min. 25 cm (gerne længere), og at man senere kan udskære denne kerne i 1-cm intervaller. Længden af søjlen er afgørende for at kunne bestemme den unsupportede 210Pb mængde. Noter de relevante data på vedlagt skema.

- Under prøvetagningen er det vigtigt, at man får det øverste lag af sedimentet med (ofte lysere brunt), og at sedimenthenteren går lodret ned igennem sedimentet (kontroller hældningen på sedimentovefladen). Det øverste lag indeholder det sidst akkumuleret materiale, og ofte den højeste 210Pb aktivitet.

## Analysemetoder

- Sedimentsøjlen udskæres bedst på stedet, hvis det er muligt, eller transporteres tilbage til laboratoriet. Mål længden af søjlen og noter dette. Endvidere laves en beskrivelse af sedimentkernens udseende (farve, kornstørrelse m.m.) på vedlagte skema. Søjlen opbevares i kølerum indtil opskæring.

- Sedimentsøjlen opskæres i 1-cm intervaller.

- Afhængig af tørringsmetode (frysetørring foretrækkes ellers ovntørring ved 105(C) fordeles delprøverne i afvejede plastikposer eller lign. eller i aluminiumsforme, og den samlede vægt (beholder og sediment) noteres. Frysetørring foretrækkes da det er lettere at udtage delprøvererne til den senere isotopmåling.

- Prøverne tørres, og tørvægt samt tørvægts-% noteres på vedlagt skema, således at densiteten af tørret materiale kan beregnes.

- De tørrede prøver sendes til dateringslaboratoriet, der foretager dateringen. Desuden fremsendes sedimentbeskrivelsen sammen med tørstof-% af de enkelte snit ned igennem sedimentsøjlen til dateringslaboratoriet.

- Isotopaktiviteten måles vha. (-spektroskopi (kan også måles vha. (-spektroskopi). Sedimentets alder og akkumulationsrate beregnes, derudover bestemmes graden af eventuelle sedimentforstyrrelser. Dateringslaboratoriet bestemmer, hvilken model der er bedst egnet for hver enkel station. Desuden foretages en modelberegning over den udtagne sedimentprøves følsomhed til at beskrive eventuelle ændringer i tilførslerne af forurenede stoffer til sedimentet. Resultaterne præsenteres i en kort rapport og fremsendes til klienten.

## Kvalitetssikring

Følgende punkter beskriver kort de mulige fejlkilder der kan være.

Sedimentforstyrrelser

Hvis sedimentet er forstyrret, kan det give problemer for dateringen af sedimentet. Udfra 210Pb resultaterne er det muligt at beregne størrelsen af sedimentforstyrrelserne (Jensen og Larsen, 1998). Det antages, at de forhold, der forårsager forstyrrelser af 210Pb akkumuleringen, også forårsager forstyrrelser af akkumulering af andre parametre.

Sedimentsøjlens længde

Længden af sedimentsøjlen kan være kritisk. I områder med høj sedimentationsrate kræver det en længere søjle for at nå det interval, hvor unsupported 210Pb aktiviteten er nul. Normalt vil en sedimentsøjle på 25 cm være tilstrækkelig.

Brug af modeller

Modeller, der bruges til bestemmelse af alder og akkumulationsrate, er behæftet med en hvis usikkerhed. Hvilken model, der bedst beskriver sedimentakkumulationen, varierer fra område til område. Den beregnede akkumulering er et modelestimat og kan naturligvis afvige fra den reelle sedimentakkumulationsrate.

## Dataindberetning

Følgende data indberette:

Stationsoplysninger (som sædvanligt)

Prøveoplysninger

Dateringslaboratoriet.

Model (f.eks. C.R.S.)

Prøvetagningsudstyr (Haps, Kajak el.lign.).

Visuel beskrivelse

Søjlens længde

Antal opskårede 1-cm intervaller.

Analyseresultat

Akkumuleringsrate (g/m2/år)

Standard afvigelse

Dybde med forstyrrelse (cm)

Målingens kvalitet (skala fra 1-3, hvor 1 er det bedste)

## Referencer

Appleby, P.G. og Oldfield, F. (1983). The assessment of 210Pb data from sites with varying accumulation rates. Hydrobiologia 103: 29-35.

Jensen, A. og Larsen, B. (1998). Models used in connection with 210Pb-dating of sediment cores from Gulf of Riga. Nordic Environmental Research Programme.

Oldfield, F og Appleby, P.G. (1984). Empirical testing of 210Pb-dating models for lake sediments. In: Lake sediments and environmental history (eds. Haworth, E.Y. og Lund, J.W.G.), Leic. Univ. Press, Leicester: 93-124.

## Appendiks 1

| Dato: |  | Station: |
| --- | --- | --- |
| Ansvarlig: |  |
| Stationens koordinater: |  |
| Dybde (m): |  |
| Søjlens længde (cm): |  |
| Visuel beskrivelse (farver, tegn på sedimentforstyrrelser, fx dyr m.m.): |
| Antal opskåret intervaller: |
| Tørringsform (frysetørret eller ovn): |

## Appendiks 2

| Skema til beregning af % tørstof. |
| --- |
| Station: |  | Dato: |  |
| Interval | vådvægt (g) | tørvægt (g) | % tørstof | interval | vådvægt (g) | tørvægt (g) | % tørstof |

# Text boxes

Sedimentation

210Pb